附件1：          “静载试验现场操作”实操水平测试须知

1、参加水平测试人员须自带教材、钢卷尺、笔、静载荷原始记录表。

2、全体参加水平测试人员在上午9点前携带本人身份证提前至报到处签到，统一到教室听课；报到/进场迟到超过15分钟，视为自动放弃。下午12:30前携带本人身份证至报到处签到，测试人员进入测试现场前应关闭所有通讯设备，并交由测试工作人员统一管理，测试过程中如发现仍在使用通讯设备或其他无线电子传输设备，取消测试资格。

3、测试人员按分组抽签号统一到现场，先听老师讲解静载荷试验的要点再根据抽签号先后安装仪表、按要求在静载荷自动采集仪中设置测试参数，完成现场加载测试；如有特殊要求，测试前告知测试工作人员。

4、现场每个检测方法考核时间为20分钟，结束一个方法，再转至下一个方法；直至4种检测方法全部结束；统一离开现场。

5、测试要求独立完成，不准交头接耳、不准相互交流沟通，若发现作弊，一律按零分处理。对于违反纪律者，视情节轻重，分别给予批评教育、取消测试资格等。

6、测试人员全部完成后，发还通讯设备，离开测试场地。

江苏省岩土力学与工程学会岩土工程检测与监测专业委员会

南京地基基础测试协会

南京工业大学交通运输工程学院

2023年5月8日

附件2：            “高应变法检测”实操水平测试须知

1、参加水平测试人员须自带检测仪器（须提供有效检定证书复印件并加盖公章）、笔记本电脑、打印机及电源接线板、文具及计算器、工具、尺子和消耗材料等，保证能独立完成出具检测报告（包括数据采集、分析、打印等）的仪器设备。

2、参加水平测试人员在通知规定时间前30分钟携带本人身份证至报到处签到，报到/进场迟到超过15分钟，视为自动放弃；报到后，按照测试号顺序进入分析区安装调试分析、打印设备（限时10分钟内）。测试人员进入测试现场前应关闭所有通讯设备，并交由测试工作人员统一管理，测试过程中如发现仍在使用通讯设备或其他无线电子传输设备，取消测试资格。

3、测试人员按分组统一到现场，各就各位采集信号，完成现场测试；每位测试人员可带1位辅助人员，如有特殊要求，测试前告知测试工作人员。

4、现场信号采集共30分钟。每组锤击桩的次数最多为二次，两锤均采不到信号的，则为测试不通过，并结束本次测试。采集完成后，统一离开现场，上交现场测试卷。

5、参加水平测试人员须自备空白U盘（参加测试人员自己确认U盘有效），以便从检测仪器中输出数据导入计算机中。要求现场采集的数据不允许自行携带，若仪器中的数据无法输出者应交测试工作人员保管（影响他人测试，责任自负）。

6、室内测试签到后，统一开始室内测试，室内分析测试时间：检测员60分钟，检测工程师120分钟，测试人员应在规定时间内完成相应要求的所有分析打印工作。

7、测试要求独立完成，不准交头接耳、不准相互交流沟通，若发现作弊，试卷一律按零分处理。对于违反纪律者，视情节轻重，分别给予批评教育、取消测试资格等。

8、室内测试结束后，准时上交测试结果，参加测试人员配合测试工作人员，清除测试相关信息，如信息未清除，此次测试无效。

9、测试人员上交测试结果确认后，发还通讯设备，离开测试场地。

江苏省岩土力学与工程学会岩土工程检测与监测专业委员会

南京地基基础测试协会

南京工业大学交通运输工程学院

2023年5月8日

附件3：          “低应变法检测”实操水平测试须知

1、参加水平测试人员须自带包括检测仪器（须提供有效检定证书复印件并加盖公章）、笔记本电脑、打印机及电源接线板、文具及计算器、工具、尺子和消耗材料等，保证能独立完成出具检测报告（数据采集、分析、打印等）的仪器设备。

2、参加水平测试人员在通知规定时间前30分钟携带本人身份证至报到处签到，报到/进场迟到超过15分钟，视为自动放弃；（报到后，按照测试号顺序进入分析区安装调试分析、打印设备（限时10分钟内）。测试人员进入测试现场前应关闭所有通讯设备，并交由测试工作人员统一保管，测试过程中如发现仍在使用通讯设备或其他无线电子传输设备，取消测试资格。

3、测试人员按分组统一到现场，各就各位采集信号，完成现场测试；如有特殊要求，测试前告知测试工作人员。

4、现场信号采集共20分钟。采集完成，待确认采集数据拷入U盘并清除仪器内测试信号后统一离开现场，上交现场考核试卷及采集数据U盘。

5、参加水平测试人员须自备空白U盘（参加测试人员自己确认U盘有效），以便从检测仪器中输出数据导入计算机中。要求现场采集的数据不允许自行携带，若仪器中的数据无法输出者应交测试工作人员保管（影响他人测试，责任自负）。

6、室内测试签到后，统一开始室内测试，室内测试用时规定为：检测员45分钟，检测工程师90分钟，测试人员应在规定时间内完成相应要求的所有分析打印工作。

7、测试要求独立完成，不准交头接耳、不准相互交流沟通，若发现作弊，试卷一律按零分处理。对于违反纪律者，视情节轻重，分别给予批评教育、取消测试资格等。

8、室内测试结束，准时上交测试结果，参加测试人员配合测试工作人员，清除测试相关信息，如信息未清除，此次测试无效。

9、测试人员上交测试结果确认后，发还通讯设备，离开测试场地。

江苏省岩土力学与工程学会岩土工程检测与监测专业委员会

南京地基基础测试协会

南京工业大学交通运输工程学院

2023年5月8日

附件4：       “声波透射法检测”实操水平测试须知

1、参加水平测试人员须自带包括检测仪器（须提供有效检定证书复印件并加盖公章）、笔记本电脑、打印机及电源接线板、文具及计算器、工具、尺子和消耗材料等，保证能独立完成出具检测报告（数据采集、分析、打印等）的仪器设备。

2、参加水平测试人员在通知规定时间前30分钟携带本人身份证至报到处签到，报到/进场迟到超过15分钟，视为自动放弃；报到后，按照测试号顺序进入分析区安装调试分析、打印设备（限时10分钟内）。测试人员进入测试现场前应关闭所有通讯设备，并交由测试工作人员统一保管，测试过程中如发现仍在使用通讯设备或其他无线电子传输设备，取消测试资格。

3、测试人员按分组统一到现场，各就各位采集信号，完成现场测试；每位测试人员可带1位辅助人员，如有特殊要求，测试前告知测试工作人员。

4、现场测试：检测员30分钟，检测工程师40分钟，测试结束后，上交现场测试卷，统一离开现场。室内测试签到后，统一开始室内测试，室内测试时间：检测员60分钟，检测工程师90分钟，测试人员应在规定时间内完成相应要求的所有分析打印工作。

5、参加水平测试人员须自备空白U盘（参加测试人员自己确认U盘有效），以便从检测仪器中输出数据导入计算机中。要求现场采集的数据不允许自行携带，若仪器中的数据无法输出者应交测试工作人员保管（影响他人测试，责任自负）。

6、测试要求独立完成，不准交头接耳、不准相互交流沟通，若发现作弊，试卷一律按零分处理。对于违反纪律者，视情节轻重，分别给予批评教育、取消测试资格等。

7、室内测试结束，准时上交测试结果，参加测试人员配合测试工作人员，清除测试相关信息，如信息未清除，此次测试无效。

8、测试人员上交测试结果确认后，发还通讯设备，离开测试场地。

江苏省岩土力学与工程学会岩土工程检测与监测专业委员会

南京地基基础测试协会

南京工业大学交通运输工程学院

2023年5月8日